Работник е премазан от автомобил, докато го ремонтира

I . Обстоятелства

Повреден лекотоварен автомобил, собственост на предприятие, е спрян от движение и паркиран в гараж на предприятието, включен на скорост и с присъединен акумулатор.

След около 10 дни автомонтьор от предприятието започва сам ремонт, който изисква демонтаж на маслена помпа и монтаж на нова. Ремонтът му е възложен от ръководството на предприятието.

Автомобилът не е бил на канал. За да достигне до маслената помпа, автомонтьорът повдига с крик предната част на автомобила, подпира с клинове задните колела в двете посоки и сваля предната маска и картера.

В момента, когато  автомонтьорът се намира под автомобила, по неизвестни причини стартерът се включва, автомобилът се придвижва напред, прескача клиновете и едното колело преминава през автомонтьора, което  причинява смъртта му. Автомобилът се придвижва около 1 м и се спира в намиращата се в близост стена.

Първоначалният оглед на автомобила е установил електрически проводници с наранена фабрична изолация, обвита с изолационна лента.

При разследване на злополуката са констатирани и пропуски в управление на дейността за осигуряване на ЗБУТ.

II. Причини за злополуката, нарушени нормативни актове и лица, допуснали нарушения:

- Работодателят по смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на КТ не е предприел всички необходими мерки за осигуряване на ЗБУТ /здравословни и безопасни условия на труд/ на работещите в предприятието, заети с извършване на ремонтна дейност на експлоатираните автомобили, като е допуснал автомобил, собственост на предприятието, да не е установен на подходящо работно място (канал), предназначено за извършване на специализирани ремонтни работи по маслена помпа /в т.ч. демонтаж на повредена и монтаж на нова/, изискващи и демонтаж и монтаж на елементи от конструкцията на автомобила.  Нарушени са изискванията на чл. 5, във връзка с т. 10 от Приложение №1 към чл. 1, ал. 2 от Наредба №12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на ЗБУТ при работа с автомобили /Обн. ДВ. бр.6 от 18.01.2005 г., в сила от 19.06.2005 г./

- Работодателят по смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на КТ не е предприел всички необходими технически и организационни мероприятия за безопасност на работещите в предприятието, заети с извършване на ремонтна дейност на експлоатираните автомобили, като е допуснал започване на ремонт на автомобил, собственост на предприятието, без прекъсване на електрозахранването от акумулатора и без да са реализирани мерки срещу нежелано и неконтролируемо придвижване на автомобила (автомобилът е бил на скорост и се е придвижил при включване на стартера). Нарушен е чл. 202, ал. 2. т. 2 и т. 4 от Наредба N°7/23.09.1999 г. за минималните изисквания на здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (Обн. д8, бр. 88 от 8 Октомври 1999 г и посл. изменения)

- При извършването на оценката на риска на 04.09.2006 г. е изготвен Работен формуляр Б „Опасности, професионален риск, необходими мерки”. Във формуляра са изредени опасностите като цяло за участък „Транспорт” без да са обхванати конкретните групи работници и служители, изложени на рискове, включително и риска от премазване при ремонт на автомобили, съгласно изискванията  на  чл. 20, ал. 3, т. 3 и т. 4 от Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска /ДВ бр.47  от 1999 г./. В извършената през 2010 г. преоценка на риска също не са обхванати конкретните групи работници и служители, изложени на рискове включително и риска от премазване при ремонт на автомобили.

- Разработените и утвърдени от работодателя инструкции за безопасна работа, в т.ч. и при техническо обслужване и ремонта на автомобили, не са обявени по подходящ и достъпен за работещите начин, с което е нарушен чл. 277, ал. 2 от КТ.

III. Предприети мерки:

      - За отстраняване на всяко едно от констатираните нарушения, посочени в т. II, на работодателя са дадени предписания.

      - За нарушенията посочени в т. 3 от раздел II, на работодателя е съставен  АУАН.