В Ъ П Р О С Н И К  „С Т Р О И Т Е Л С Т В О”

| а. Идентификация на дейностите, свързани с опасност от падане от височина, и съответстващите им мерки за обезопасяване | ДА | НЕ |
| --- | --- | --- |
| 1. Идентифицирани ли са и разгледани ли са опасностите при работа на височина? |  |  |
| 2. Отчетени ли са допълнителните, временните и внезапно възникналите работи? |  |  |
| 3. Отчетен ли е рискът за работниците, изпълняващи други дейности? |  |  |
| 4. Отчетен ли е рискът за работниците без постоянно работно място? |  |  |
| 5. Има ли инструкции за работните процеси и необходимото оборудване? |  |  |
| 6. Съобразени ли са инструкциите с изискванията на нормативните актове за безопасност? |  |  |
| 7. Осигурен ли е подходящ контрол и обучение на работниците, включително за безопасно изграждане на строежа, проверки и използване на оборудването, вкл. при монтаж и демонтаж на скелета и други съоръжения? |  |  |
| 8. Защитени ли са подходящо зоните с риск за падане от височина и подходите към тях, включително маршрутите за поддръжка на оборудването в това число стълбища, шахти, контура на покрива и строежа, монтиращите се съоръжения? |  |  |
| 9. Оценен ли е рискът за счупване на лесно чупливи материали (като например армирано стъкло, етернитови плоскости и др. подобни? |  |  |
| 10. Поставени ли са предупредителни знаци на местата за достъп до лесно чупливите материали (повърхности), разположени на височина? |  |  |
| 11. Забранен ли е достъпът до лесно чупливите повърхности, разположени на височина, в случаите, когато не са взети специални мерки? |  |  |
| 12. Разработена ли е специална система за работа при наличие на лесно чупливи материали, включително покривни конструкции, почистване и поддръжка? |  |  |
| б. Идентификация на дейностите, свързани с опасност от удар от падащи предмети, и съответващите мерки за обезопасяване | ДА | НЕ |
| 1. Определени ли са опасните зони? |  |  |
| 2. Оценен ли е рискът за удар от падащи предмети за граждани и посетители? |  |  |
| 3. Маркирани ли са опасните зони със съответните знаци за безопасност? |  |  |
| 4. Предприети ли са мерки за защита от удар от падащи предмети чрез ограничаване на достъпа и прилагане на колективни средства за защита (козирки, мрежи, бордови дъски и др.)? |  |  |
| 5. Работещите и посетителите използват ли защитни каски? |  |  |
| 6. Работещите на височина имат ли подходящи чанти и сандъчета за инструменти? |  |  |
| 7. Използваните на височина материали разполагат ли се по начин, изключващ тяхното падане? |  |  |
| 8. Работата с товароподемните съоръжения, повдигането и пренасянето на материали, извършва ли се по начин, изключващ падането им от височина? |  |  |
| в. Идентификация на дейностите, свързани с опасност от падане на хора в изкопи и затрупване от земни маси, и съответващите им мерки за обезопасяване | ДА | НЕ |
| 1. Наличие на защитни ограждения и сигнализации (знаци, табели, сигнално осветление) при изкопни работи на места, където има движение на хора и превозни средства? |  |  |
| 2. Укрепват ли се изкопите с дълбочина, по-голяма от 1,5 m? |  |  |
| 3. Техническият ръководител или бригадирът проверяват ли устойчивостта на откосите и укрепването преди започване на работа? |  |  |
| 4. Допуска ли се разполагане на работни площадки върху елементите от укрепването на откосите? |  |  |
| 5. За влизане или излизане от изкопа има ли стълби с широчина най-малко 0,7 m, поставени така, че горният им край да е на височина 1 m над терена? |  |  |
| 6. Допуска ли се движение на строителни машини в зоната на естественото срутване на откоса? |  |  |
| 7. Спазват ли се изискванията за изпълнение на неукрепени изкопи? |  |  |
| 8. Изкопаният материал и строителните материали складират ли се на разстояние най-малко на 1,0 m от ръба на откоса? |  |  |
| 9. Монтирани ли са временни пешеходни проходи, мостчета или пасарелки, за преминаване на хора над изкопи и канавки? |  |  |
| г. Идентификация на дейностите, свързани с опасност от поражение от електрически ток, и съответстващите мерки за обезопасяване | ДА | НЕ |
| 1. На обекта има ли комплектовани технически досиета за временното електрозахранване? |  |  |
| 2. Изпълнението на временното ел. захранване съгласно изискванията по проекта ли е направено? |  |  |
| 3. Допуска ли се експлоатация на ел. табла с нестандартни предпазители? |  |  |
| 4. Изключена ли е възможността за нерегламентиран достъп до електрическите табла? |  |  |
| 5. Тоководещите кабели защитени ли са срещу механични увреждания? |  |  |
| 6. Използват ли се само стандартни удължители и разклонителни кутии при изпълнението на временното електрозахранване? |  |  |
| 7. Работата по действащите електрически уредби, електрически табла и съоръжения, извършва ли се само от правоспособен електротехник? |  |  |
| 8. При изпитване на ел. инсталации вземат ли се предпазни мерки за защита на лицата, намиращи се на строежа, срещу поражения от електрически ток? |  |  |
| 9. Извършва ли се ежемесечен преглед на преносимите електроинструменти? |  |  |
| 10. При лоши метеорологични условия (дъжд, снеговалеж, мъгла) работи ли се на открито с ръчни електроинструменти? |  |  |
| д. Избор, използване и поддръжка на оборудването | ДА | НЕ |
| 1. Напомняне: елиминиране работата на височина винаги, когато това е възможно. |  |  |
| 2. Избрано ли е подходящо оборудване? |  |  |
| 3. Монтирани ли са стационарни подходи и работни площадки, в т.ч. стационарни стълби и пасарелки, защита на контура на строежа, винаги, когато е възможно? |  |  |
| 4. Използват ли се подвижни повдигателни работни платформи и подходящо ли се работи с тях? |  |  |
| 5. При използване на строителни подемници и асансьори в добро състояние ли е тяхната платформа (кабина), обезопасени ли са движещите се части, възпрепятстван ли е достъпът в зоната около подемника? |  |  |
| 6. Използваните скелета имат ли парапети и бордова дъска? |  |  |
| 7. Използват ли се преносими стълби? От подходящ тип ли са те, правилно ли се работи с тях и добре ли се поддържат? |  |  |
| 8. Използват ли се колани за цяло тяло (сбруи) като лични предпазни средства? |  |  |
| 9. В добро състояние ли са коланите, въжетата, карабинерите и осигурителните линии и съвместими ли са те? |  |  |
| 10. Изпитва ли се периодично оборудването и поддържа ли се? |  |  |