Самосвал докосва въздушен електропровод

- Обстоятелства

Водач на самосвал решава да почисти коша на самосвала чрез повдигането му. Паркира колата под въздушен електропровод 20 кV, дава команда за повдигането на коша и се отдалечава от самосвала, за да наблюдава изсипването на останалия в коша материал. Кошът докосва проводник на въздушната линия и в резултат на протичащия през самосвала ток предните му гуми се запалват. Виждайки случилото се, водачът прави опит да влезе в кабината на самосвала, откъдето се управлява вдигането и спускането на коша. Попада под опасно крачно напрежение близко до самосвала, в резултат на което загива.

- Причини за злополуката, нарушени нормативни актове и лица, допуснали нарушения:

Нарушения, допуснати от работодателя:

- Работодателят не е обучил „водача“ на самосвално полуремарке /видно от действията на пострадалия/ за безопасно извършване на товаро-разтоварни дейности и за действие при докосване на части от машината до въздушна линия, намираща се под напрежение, с което е нарушена разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ бр. 102 от 2009 г.) във връзка с чл. 516. (1) от Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г.).

- Работодателят не е разработил инструкция за безопасна работа с товарен автомобил при извършване на товарно-разтоварни работи в близост до въздушен електропровод, в т. ч и почистване, с което е нарушен чл. 277, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 5, ал. 1 и чл. 33, т. 2 от Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи, обн., ДВ, бр. 11 от 3.02.2006 г., в сила от 4.08.2006 г.

- Работодателят не е осигурил ефективен контрол за недопускане извършването на товаро-разтоварни дейности със самосвално полуремарке под неизключени въздушни електропроводи, с което е нарушена разпоредбата на чл. 16, ал. 1, т. 6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ бр. 124 от 1997 г./, във връзка с чл. 33, т. 2 от Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи, издадена от МТСП, обн., ДВ, бр. 11 от 3.02.2006 г., в сила от 4.08.2006 г.

- Предприети мерки:

- За отстраняване на констатираните нарушения, посочени в  т. 2 и т. 3 от раздел II на работодателя, са съставени АУАН.

- Дадени  са предписания за всяко констатирано нарушение.