Работник затрупан в изкоп

I. Обстоятелства

Предприятие, в качеството на „строител“, извършва по договор полагане на  водопроводни и канализационни тръби.  В деня на злополуката, работник е подравнявал ръчно изкоп с дълбочина около 3,5 м и широчина около 0,80 м. Изкопът не е бил укрепен или обезопасен. Изкопаната земна маса е била разположена до горния ръб от едната страна на изкопа. Докато работникът е бил в изкопа, откосът, откъм страната на която е била разположена изкопаната земна маса се срутва и го затрупва. След  аварийно – спасителните работи, продължили повече от два часа,  работникът е намерен мъртъв.

II. Причини за злополуката, нарушени нормативните актове и лица допуснали нарушения:

Нарушения допуснати от работодателя:

- не е осигурил здравословни и безопасни условия на труд на работещия, като го е допуснал да работи в неукрепен и необезопасен изкоп с дълбочина 3,5 м, в нарушение на чл.275, ал.1 от Кодекса на труда във връзка с т.1.29 от  Приложение №1 към чл.2, ал.2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи (обн. ДВ, бр.37/2004г.);

- не е осигурил здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като е допуснал разполагането на изкопана земна маса, на разстояние по-малко от  1,0 м от горния ръб на изкопа,  в нарушение на чл.275, ал.1 от Кодекса на труда във връзка с т. 1.24 от Приложение №1 към чл.2, ал.2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи (обн. ДВ, бр.37/2004г.);

- не е оценил риска от затрупване при извършване на ръчни изкопни работи, в нарушение на чл.16, ал.1, т.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ, бр.124/1997г) и чл.4, ал.1 във връзка с чл.3,  т.1  от Наредба №5  за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска /ДВ бр.47 от 1999 г./.

III. Предприети мерки:

За отстраняване на констатираните нарушения посочени в II 2, на работодателя са дадени предписания, а за нарушението по т. 1 е съставен   АУАН и акт за спиране на изкопните работи, с изключение на дейностите по обезопасяване на изкопа.